## Slide 1: サボニウス型風車風力発電機についての学習
2012年3月3日
東京理科大学理学部第一部物理学科教授 川村康文

## Slide 2: 3.11からまもなく1年
http://blogs.yahoo.co.jp/hachinohekeion/2985410.html
http://www.2121designsight.jp/

## Slide 3: 世界の風力発電

## Slide 4: 日本の風力発電

## Slide 5: 風力発電のしくみ
電気
モーター
自動車
風車
風の力によってモーターをまわし電気を作るエコな発電
ふうりょくはつでん

## Slide 6: 風車の種類
水平軸型風車
垂直軸型風車
地面
ふうしゃ
すいへいじくがた
すいちょくじくがた

## Slide 7: さまざまな風車
川村康文著（2009）『よくわかる、おもしろ理科実験』オーム社より

## Slide 8: 風車の発電効率
風速(秒速)：V[m/s]
翼の受風面積：A[m2]
空気密度：ρ[kg/m3]
風車のパワー係数：Cp
とすると、風車から得られるパワーP[W]は
P= Cp×(1/2)×ρ×A×V3

## Slide 9: 風車の効率

## Slide 10: サボニウス型風車とは
フィンランドのサボニウスが考えた風車。筒を２つに切り、ずらして中心軸をとりつけた形の風車
つつ
ちゅうしんじく

## Slide 11: この構造のわけ
風車の回転を
止める向きの風
風車を回転させる向きの風
風車の回転に役立った風
バケット
打ち消し合う！
こうぞう

## Slide 12: サボニウス型風車の最適形状
オーバーラップ比
アスペクト比
ギャップ
or
or
?
さいてきけいじょう

## Slide 13: 東北一号

## Slide 14: 東北一号

## Slide 15: つくりかた

## Slide 17: 取り付けると・・・

## Slide 19: 完成！！

## Slide 20: “ふーふー発電”
１月
２月

## Slide 21: “ふーふー発電”
３月

## Slide 22: “ふーふー発電”
４月
５月

## Slide 23: “ふーふー発電”
６月

## Slide 24: “ふーふー発電”
７月
８月

## Slide 25: “ふーふー発電”
９月
１０月

## Slide 26: “ふーふー発電”
１１月
１２月

## Slide 27: “ふーふー発電”
１３月

## Slide 28: “ふーふー発電”をしてみよう！
厚紙
竹串の端材２ヶ
竹串５本
段ボール２枚
LED
ストロー
コイル
ネオジム磁石
紙コップ
やすり

## Slide 29: 紙コップをはさみで切る
きれいに切るために定規で線を
あらかじめ引くのも良いでしょう

## Slide 30: 紙コップをセロハンテープで 厚紙に貼る
セロハンテープ
真上から見た図

## Slide 31: 段ボールに穴をあける
２枚重ねてから、竹串を通す穴を４カ所あけます

## Slide 32: 段ボールの中心に穴をあける
こちらは貫通させます
貫通させませず
跡だけ点けます

## Slide 33: 竹串を通す
セロハンテープで
ストッパーを作ろう
真ん中の穴が貫通していないほうを使う。
竹串は４本を平行にすること！！

## Slide 34: コイルの両端をやすりでみがく
3〜4cmを
やすりで
色が変わるまでみがく
りょうたん

## Slide 35: 竹串の端材をセロハンテープでつける
4.5cm
セロハンテープで
巻き付けて
固定する
とがって
いないほう

## Slide 36: コイルに作った竹串を通す
コイルを２等分ぐらいに開いて竹串を通しましょう

## Slide 37: ストローを切り竹串に通して、コイルとセロハンテープで固定する
1.5cm
ネオジム磁石をセロハンテープで巻き付ける
セロハンテープでこてい

## Slide 38: 段ボールと風車を取り付ける
コイルと段ボールをセロハンテープで固定する
風車と竹串をセロハンテープで固定する

## Slide 39: 土台に取り付けて、LEDをつけたら完成!!
コイルの両端にLEDを絡ませて取り付けよう

## Slide 40: 大型プロペラ風車
メリット
・化石燃料を使わない
・発電効率が良い
デメリット
・騒音、振動がある
・落雷などによる故障
・バードストライク
騒音や振動があるが発電量やコストは優れている。設置場所(洋上など)の工夫によりこれからも主流となり得る。
写真 http://pics.livedoor.com/u/cmp11/7475165
かせきねんりょう
はつでんこうりつ
そうおん
しんどう
らくらい
こしょう
そうおん
しんどう
はつでんりょう
すぐ
ようじょう
しゅりゅう

## Slide 41: 落雷による影響
北海道稚内市 2011年10月2日 読売新聞
Notes: ２日午後０時頃、北海道稚内市の「さらきとまない風力」会社の発電用風車（高さ約６６メートル、全９機）１機から火が出ているのを住民が発見し、１１９番した。 稚内消防署員らが羽根の付け根部分にある発電機から火が出ていることを確認したが、消防車の放水能力が届かないことや、羽根が落下する危険もあることから消火活動を断念した。 延焼はなく、火は約４時間後に自然鎮火した。 道警稚内署によると、現場付近では出火当時、落雷があったといい、前日には風車が不具合を起こしていたとの情報もあるという。

## Slide 42: 小型(マイクロ)風車
メリット
・化石燃料を使わない
・回転時に静音である
・風向に左右されない
デメリット
・発電効率が良くない
発電量は大きくないが、静音性から都市に設置できるので門灯や緊急用電源としての活躍が見込まれる。
写真左から http://kooshoo.exblog.jp/15173675/ http://aitech.ac.jp/~eeprec/institute/3/index.html

## Slide 43: 設置されたサボニウス風車
愛知県名古屋市（金山駅前）
Notes: 発電効率の悪さ

## Slide 44
http://paganini0098.cocolog-nifty.com/photos/m/11_12_5.html
Notes: 銀座にて

## Slide 45: 風力発電のこれから
適材適所、地域や用途に最適な風車を選ぶことが大切
写真左から ヨコハマ経済新聞 読売新聞 http://plaza.rakuten.co.jp/europeanlife/3007 http://econavi.eic.or.jp/ecorepo/house/1
てきざいてきしょ
ちいき
ようと
さいてき
ふううりょくはつでん

## Slide 46
皆さんも風力発電をしてみませんか？
ご清聴ありがとうございました。